Табло курсов валют

Инструкция по эксплуатации

МОСКВА

2017

http://www.siliconlight.ru

-1-

# Оглавление

# Правила техники безопасности	2

# Комплект поставки	2

# Технические характеристики	2

Введение	3

# Работа с табло	3

# Гарантийный сертификат	5

-2-

# Правила техники безопасности

Электронное табло представляет собой сложное электронное устройство, подключаемое к сети 220 вольт, и имеет внутри опасные для жизни высокие напряжения.

Категорически воспрещается:

- разбирать табло;

- допускать попадания внутрь табло  посторонних предметов;

- во включенном состоянии устанавливать табло и производить подключение и отключение интерфейсных и сигнальных кабелей.

# Комплект поставки

- Электронное табло	1 шт.

- Пульт дистанционного управления	1 шт.

- Руководство по эксплуатации в электронном виде	1 шт.

- Программа управления в электронном виде..	1 шт.

# Технические характеристики

- Напряжение питающей сети, В	220±10%

- Потребляемая мощность, Вт	350

- Высота знака индикации валюты, мм	125/150

-6-

-3-

# Введение

# Табло предназначено для отображения курсов обмена валюты.

Установка параметров производится с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) на инфракрасных лучах или с помощью компьютера через последовательный порт с помощью программного обеспечения прилагаемого в комплекте.

# Работа с табло

# Коррекция курсов обмена валюты

Коррекция курсов производится после нажатия красной кнопки в верхнем правом углу ПДУ. При повторном нажатии этой кнопки происходит быстрый переход по полям табло. Далее с помощью цифровых клавиш, а также цветных кнопок телетекста (желтая - включить/выключить разделительную точку в редактируемом разряде, зеленая - погасить разряд, красная - символ минус) установить необходимые значения. При редактировании кнопками  V-  и  V+  можно перемещать курсор влево и право соответственно. Для выхода из режима редактирования и сохранения результата нажать кнопку  РР .

-4-

Установка эффектов появления

В табло предусмотрено четыре эффекта появления. Для того чтобы использовать их необходимо создать очередь их появления. Для этого нажмите кнопку  1   на ПДУ для первого появления, затем выберете номер эффекта (от 1 до 4), затем число секунд до следующего эффекта (от 0 до 250). Чтобы сохранить изменения нажмите кнопку ОК. Чтобы добавлять в очередь следующие события используйте другие цифровые кнопки подобным образом.

-5-

# Гарантийный сертификат

Фирма-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения пользователем указаний и рекомендаций, изложенных в настоящей инструкции.

В случае обнаружения неисправностей, просьба отключить табло от сети и позвонить  по тел.: +7(929) 540 74 40, +7(925) 090 81 82

Отметка ОТК

Дата изготовления

Дата продажи